Zał. nr 1 do siwz

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Podwozie
	podwozie fabrycznie nowe - rok produkcji 2018
	podwozie dwuosiowe w systemie 4 x 2
	dopuszczalna masa całkowita nie mniejsza niż 18 ton
	maksymalny rozstaw osi 3900 mm
	silnik o mocy min 250 KM
	fabryczna przystawka odbioru mocy PTO do napędu urządzenia hakowego
	skrzynia biegów manualna
	hydrauliczny system wspomagania kierownicy z regulowaną wysokością i pochyleniem
	blokada mechanizmu różnicowego
	koła w rozmiarze min 295/80 r/22,5 oraz koło zapasowe, opony wzmocnione przystosowane do poruszania się w trudnych warunkach
	minimalny prześwit pierwszej osi 350 mm
	zawieszenie przednie - resory piórowe, minimalne obciążenie 7500 kg
	zawieszenie tylne - resory piórowe, minimalne obciążenie 11500 kg
	długość całkowita pojazdu po zabudowie nie więcej niż 6700 mm
	płomieniowe lub żarowe urządzenie rozruchowe
	mechaniczny wyłącznik główny akumulatorów
	błotniki z chlapaczami
	system ABS, ASR, ESP lub równoważne
	podgrzewany osuszacz powietrza
	zbiornik paliwa min. 210 l
	podgrzewany filtr paliwa
	hamulce tarczowe osi przedniej i tylnej
	przyłącze hamulcowe 2-przewodowe na końcu ramy
	akustyczny sygnał cofania
	kabina 2 osobowa
	fotel kierowcy z zawieszeniem pneumatycznym
	tylna szyba w kabinie pozwalająca na obserwacje pracy urządzenia hakowego
	klimatyzacja automatyczna fabryczna
	zasysanie powietrza z góry z tyłu kabiny
	2 reflektory robocze na przedniej atrapie kabiny
	2 reflektory robocze na dachu kabiny
	belka świetlna na kabinie z napisem PGKIM INOWROCŁAW SP. Z O.O.
	dywaniki gumowe
	kolor biały

System hakowy
	urządzenie nowe, rok produkcji 2018
	udźwig nominalny urządzenia minimum 12000 kg
	wysokość haka 1200 mm
	urządzenie do obsługi kontenerów o długości od 3500 mm do 4550 mm
	urządzenie hakowe teleskopowane
	masa urządzenia hakowego maksymalnie 1500 kg
	ciśnienie instalacji hydraulicznej minimum 25 Mpa
	pompa hydrauliczna renomowanego producenta
	rozdzielacz hydrauliczny renomowanego producenta
	sterowanie urządzeniem hakowym pneumatycznie z kabiny kierowcy awaryjnie przy rozdzielaczu hydraulicznym
	urządzenie hakowe przystosowane do montażu modułowego (przykręcane), wszystkie elementy mocujące urządzenia hakowego ocynkowane
	hydrauliczna blokada kontenera z czujnikiem położenia i świetlnym wskazaniem pozycji na panelu sterowniczym.
	urządzenie z tylko jedną parą rolek prowadzących na końcu urządzenia
	automatyczne centralne smarowanie urządzenia
	skrzynka narzędziowa, kosz na siatkę, podesty po obu stronach urządzenia
	tylna belka najazdowa
	kamera cofania i halogen oświetlający pracę zamontowane na końcu urządzenia hakowego

Pozostałe wymagania Zamawiającego:
- gwarancja na oferowany pojazd – podwozie 24 miesiące bez limitu kilometrów,
- gwarancja na oferowane urządzenie hakowe minimum 24 miesiące
- świadectwo homologacji lub/oraz inne dokumenty dopuszczające pojazd do ruchu drogowego zgodnie z obowiązującymi przepisami,
- karta pojazdu,
- świadectwo spełniania normy emisji spalin,
- książka gwarancyjna podwozia,
- księga rewizyjna urządzenia hakowego UDT wraz z decyzja zezwalającą na eksploatację,
- książka gwarancyjna urządzenia hakowego,
- instrukcje obsługi i eksploatacji w języku polskim,
- zapewniony czas reakcji w przypadku awarii musi wynosić maksymalnie 48 godziny od zgłoszenia, a zakończenie naprawy maksymalnie 14 dni od daty jej rozpoczęcia;
- oferowany pojazd oraz urządzenie hakowe musi być wyposażone w pakiet składający się z DTR- Instrukcja obsługi operatora w języku polskim, katalogu części zamiennych, certyfikatu CE, książki gwarancyjnej, trójkąta ostrzegawczego, tablicy wyróżniającej, gaśnicy, lampy migowej, apteczki, klucza do kół;
- dostawca przeszkoli w cenie dostawy czterech operatorów Zamawiającego w zakresie budowy i obsługi samochodu z urządzeniem hakowym.