Zał. nr 1 do siwz

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Podwozie
	podwozie fabrycznie nowe - rok produkcji 2018
	podwozie dwuosiowe w systemie 4 x 2
	dopuszczalna masa całkowita nie mniejsza niż 18 ton
	maksymalny rozstaw osi 3600 mm
	silnik o mocy min 280 KM spełniający normę emisji spalin euro 6
	podwozie fabrycznie wyposażone w odsilnikową przystawkę odbioru mocy - sparametryzowaną do zabudowy
	skrzynia biegów manualna
	hydrauliczny system wspomagania kierownicy
	blokada mechanizmu różnicowego
	koła w rozmiarze min 315/80 r/22,5 oraz koło zapasowe, opony wzmocnione przystosowane do poruszania się w trudnych warunkach
	minimalny prześwit pierwszej osi 350 mm
	zawieszenie przednie - resory piórowe, minimalne obciążenie 8500 kg
	zawieszenie tylne - resory piórowe, minimalne obciążenie 13000 kg
	błotniki z chlapaczami
	system ABS
	boczne belki antypodjazdowe
	akustyczny sygnał cofania
	ręczny wyłącznik główny
	kabina 2 osobowa
	fotel kierowcy z zawieszeniem pneumatycznym
	regulowana kolumna kierownicy
	tylna szyba w kabinie pozwalająca na obserwacje pracy urządzenia hakowego
	składane lusterko przednie
	tachograf cyfrowy
	klimatyzacja fabryczna
	przedni zderzak metalowy
	przedni hak holowniczy
	światła pozycyjne, dzienne, oświetlenie stopni kabiny, reflektor roboczy oświetlający urządzenie hakowe, dwie lampy halogenowe dalekosiężne mocowane na kabinie dla oświetlenia z przodu drogi oraz jedna z tyłu pojazdu umożliwiające lepszą widoczność / w nocy w obrębie pojazdu
	belka świetlna na kabinie z napisem PGKIM INOWROCŁAW SP. Z O.O.
	dywaniki gumowe
	kolor biały

System hakowy
	urządzenie nowe, rok produkcji 2018
	udźwig nominalny urządzenia minimum 10000 kg
	wysokość haka 1200 mm
	urządzenie do obsługi kontenerów o długości od 3050 mm do 4550 mm
	skok haka minimum 600 mm
	masa urządzenia hakowego maksymalnie 1100 kg
	ciśnienie instalacji hydraulicznej minimum 25 Mpa
	pompa hydrauliczna i urządzenie hakowe jednego producenta
	sterowanie hakowcem elektryczne z kabiny kierowcy za pomocą panelu sterowniczego zamontowanego trwale w kabinie przy fotelu kierowcy lub koło kierownicy
	system czujników zabezpieczający przed wykonaniem nieprawidłowego ruchu urządzenia hakowego
	hydrauliczna blokada kontenera z czujnikiem położenia i świetlnym wskazaniem pozycji na panelu sterowniczym.
	urządzenie z tylko jedną parą rolek prowadzących na końcu urządzenia
	automatyczne centralne smarowanie urządzenia

Pozostałe wymagania zamawiającego:
a) gwarancja na oferowany pojazd – 24 miesiące bez limitu kilometrów wraz z urządzeniem hakowym. 24 miesięczna gwarancja musi uwzględniając przeglądy techniczne,
b) świadectwo homologacji lub/oraz inne dokumenty dopuszczające pojazd do ruchu drogowego zgodnie z obowiązującymi przepisami,
c) karta pojazdu,
d) świadectwo spełniania normy emisji spalin,
e) książka gwarancyjna podwozia,
f) księga rewizyjna urządzenia hakowego UDT wraz z decyzja zezwalającą na eksploatację,
g) książka gwarancyjna urządzenia hakowego,
h) instrukcje obsługi i eksploatacji w języku polskim,
i) zapewniony czas reakcji w przypadku awarii musi wynosić maksymalnie 48 godziny od zgłoszenia, a zakończenie naprawy maksymalnie 14 dni od daty jej rozpoczęcia,
j) oferowany pojazd oraz urządzenie hakowe musi być wyposażone w pakiet składający się z DTR- Instrukcja obsługi operatora w języku polskim, katalogu części zamiennych, certyfikatu CE, książki gwarancyjnej, trójkąta ostrzegawczego, tablicy wyróżniającej, gaśnicy, lampy migowej, apteczki, klucza do kół,
k) dostawca przeszkoli w cenie dostawy czterech operatorów Zamawiającego w zakresie budowy i obsługi samochodu z urządzeniem hakowym.