Załącznik nr 5 do siwz

 1. Charakterystyka techniczna ładowarki teleskopowej:
- silnik wysokoprężny, czterocylindrowy, szesnastozaworowy o maksymalnej pojemności 4,4 l z turbodoładowaniem o mocy minimum 105 KM, moment obrotowy min 515 Nm, spełniający europejskie normy niskiej emisji spalin Stage IV, bez filtra cząstek stałych z uwagi na pracę w środowisku łatwopalnym;
- skrzynia biegów typu Powershift, 4 biegi do tyłu i do przodu, zmiana kierunku jazdy elektrohydrauliczna, pozwalająca na płynną zmianę biegów pod obciążeniem, wybór kierunku jazdy – dźwignia w kolumnie kierowniczej oraz w joysticku;
- układ przeniesienia napędu (silnik, skrzynia biegów) wyprodukowane przez jednego producenta;
- sterowanie pracą maszyny za pomocą pojedynczego servo joysticka z dodatkową możliwością wyboru kierunku jazdy, zmiany biegów oraz proporcjonalnym wysuwaniem i wsuwaniem teleskopu;
- napęd na obie osie 4x4 z możliwością odłączenia napędu tylnej osi, obie osie skrętne oraz trzy tryby sterowania maszyną - przednia oś skrętna, obie osie skrętne, tryb „kraba”, przełączanie trybów bez konieczności zatrzymania maszyny;
- cztery koła równe z ogumieniem pełnym z otworami;
- układ hamulcowy uruchamiany hydraulicznie, wielotarczowy zanurzony w oleju, samoregulujący;
- układ zapewniający samopoziomowanie szybkozłącza osprzętu podczas podnoszenia
  i opuszczania ramienia;
- odwrócenie obrotów wentylatora chłodnicy;
- układ kierowniczy wspomagany hydraulicznie;
- układ hydrauliczny zasilany pompą tłoczkową o przepływie min. 140 l/min i ciśnieniu roboczym min. 240 bar, umożliwiający wykonywanie jednocześnie kilku funkcji roboczych w trzech niezależnych płaszczyznach;
- zbiornik paliwa o pojemności min 145 l, zbiornik oleju hydraulicznego o pojemności min 110 l;
- sygnalizacja dźwiękowa i wizualna zanieczyszczenia filtra powietrza, niskiego ciśnienia oleju silnikowego i przekładniowego, wysokiej temperatury płynu chłodzącego, niskiego poziomu płynu chłodzącego, sygnał cofania;
- kabina spełniająca normy ROPS/FOPS wyposażona w ogrzewanie, klimatyzację, fotel na zawieszeniu pneumatycznym, wentylator z regulowanymi dyszami nawiewu, otwieraną tylną i boczną szybę, wycieraczkę szyby przedniej, tylnej i dachowej, dwa lusterka wsteczne zewnętrzne, lusterko tylne, światła robocze;
- wskaźniki: prędkościomierz, obrotomierz, wskaźnik poziomu paliwa, temperatury płynu chłodzącego, licznik przepracowanych godzin, zegar, pełne oświetlenie sygnalizacyjne pozwalające na poruszanie się po drogach publicznych, alarm stabilności wzdłużnej.

  1. Parametry techniczne ładowarki teleskopowej:
- udźwig maksymalny min. 3100 kg, udźwig na pełnej wysokości min. 2300 kg;
- maksymalna wysokość podnoszenia ładunku co najmniej 7 m;
- maksymalny zasięg do przodu min. 3,6 m;
- udźwig na maksymalnym zasięgu min 1200 kg;
- wysokość ładowarki teleskopowej max 2,5m;
- szerokość ładowarki teleskopowej max 2,4m;
- długość ładowarki teleskopowej max 5m;
- prześwit ładowarki teleskopowej min 0,4m;
- rozstaw osi ładowarki teleskopowej min 2,8m;
- masa robocza maszyny min 6800 kg.
  1. Osprzęt i wyposażenie ładowarki teleskopowej:
- szybkozłącze ładowarkowe z hydraulicznym odpinaniem i zapinaniem osprzętów umożliwiające uzbrojenie maszyny w dodatkowy osprzęt;
- łyżka ładowarkowa o pojemności 2,0m3 z wymiennym lemieszem;
- chwytak hydrauliczny do sprasowanych kostek materiału, minimalny rozstaw min 450 mm, maksymalny rozstaw min 1550 mm;
- zamiatarka ze spryskiwaczem i szczotką boczną;
- instalacja hydrauliczna do obsługi osprzętów z przodu maszyny;
- osłona przedniej szyby;
- osłony podwozia i wałów napędowych – zabudowa stalowa.
1.3. Pozostałe wymagania zamawiającego:
gwarancja na oferowaną ładowarkę teleskopową musi wynosić, co najmniej 24 miesiące bez limitu motogodzin;
- ładowarka musi być wyposażona w system nawigacji satelitarnej GPS;
- termin płatności za dostawę 30 dni po protokolarnym odbiorze ładowarki teleskopowej na podstawie umowy leasingowej. Faktura będzie wystawiona na leasingodawcę – w tym zakresie zamawiający przeprowadzi procedurę przetargową;
- dostawca musi przedstawić „Deklarację zgodności z CE” na oferowaną ładowarkę teleskopową;
- zapewniony serwis gwarancyjny i pogwarancyjny ładowarki teleskopowej;
- odległość autoryzowanego stacjonarnego punktu serwisowego nie więcej niż 100 km od siedziby zamawiającego;
- zapewniony czas reakcji w przypadku awarii ładowarki teleskopowej musi wynosić maksymalnie 48 godziny od zgłoszenia, a zakończenie naprawy maksymalnie 14 dni od daty jej rozpoczęcia;
- oferowana maszyna musi być wyposażona w radio z CD, immobiliser oraz w pakiet składający się z DTR- Instrukcja obsługi operatora w języku polskim, katalogu części zamiennych, certyfikatu CE, książki gwarancyjnej, trójkąta ostrzegawczego, tablicy wyróżniającej, gaśnicy, lampy migowej, apteczki, smarownicy, tuba smaru, klucza do kół;
- dostawca przeszkoli w cenie dostawy dwóch operatorów zamawiającego w zakresie budowy i obsługi ładowarki teleskopowej.