Zakład Usług Projektowych „LERBUD” Leszek F. Rychłowski ul. Gen. Sikorskiego 23/8 88-100 INOWROCŁAW

PROJEKT BUDOWLANY

| INWESTOR: | Wspólnota Mieszkaniowa 88-100 Inowrocław ul. Św. Ducha 26 |
| --- | --- |
| TEMAT: | Projekt docieplenia ścian zewnętrznych od strony podwórza i ściany szczytowej wraz z kolorystyką elewacji budynku mieszkalnego przy ul. Św. Ducha 26 w Inowrocławiu. |
| ETAP: | Projekt budowlany |
| PROJEKTANT: | Leszek F. Rychłowski |
| Wysokość – 13,5 m – 3 kondygnacje + poddasze użytkowe |

Inowrocław 15 maja 2008 r.

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA

- Dane informacyjne.

- Plan sytuacyjny obiektu w skali 1 : 1000.

- Inwentaryzacja fotograficzna.

- Krótki opis elementów istniejącego budynku

- Wartości współczynnika przenikania ciepła „U”.

- Opis techniczny.

- Rysunki poglądowe.

- Projekt kolorystyki.

- Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.

- Oświadczenie projektanta

- Kserokopia uprawnień budowlanych.

- Kserokopia zaświadczenia o przynależności do Izby Inżynierów   Budownictwa

Dane informacyjne

| Zamawiający: | Wspólnota Mieszkaniowa 88-100 Inowrocław ul. Św. Ducha 26 |
| --- | --- |
| Zamówienie: | Umowa Nr FA/36/2008z dnia 21.02.2008 r. |

Przedmiot opracowania:

Docieplenie ścian zewnętrznych od strony podwórza i ściany szczytowej wraz z kolorystyką elewacji budynku mieszkalnego przy ul. Św. Ducha 26 w Inowrocławiu

Krótki opis elementów istniejącego budynku

- Konstrukcja:

  - dach dwuspadowy drewniany kryty papą,

  - stropy międzykondygnacyjne drewniane,

  - ściany zewnętrzne podłużne i szczytowe z cegły ceramicznej pełnej grubości 41 cm,

Budynek zrealizowany w systemie tradycyjnym.

- Architektura:

  - ściany zewnętrzne (od strony podwórza) – tynk w/c ,

  - ściana szczytowa – tynk c/w

  - ściany frontowe – elewacja odnowiona i pomalowana farbami silikonowymi

  - parapety zewnętrzne z cegły otynkowane

  - stolarka okienna i drzwiowa nietypowa drewniana , częściowo z PCV,

  - wrota drewniane,

  - elementy blacharskie – rynny i rury spustowe,  opierzenia pasów podrynnowych i muru ogniowego – z blachy ocynkowanej.

WARTOŚĆ WSPÓŁCZYNNIKA PRZENIKANIA CIEPŁA „U”

### ŚCIANY ZEWNĘTRZNE

R1= 0,04    R2=0,13

U = 1/R+R1+R2

| Rodzaj materiału | Grubość | ( | Opór R | Wsp. „U” |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | [cm] | W/(m2*K) | M2*K/W | W/(m2*K) |
| Cegła ceramiczna pełna | 41 | 0,770 | 0,532 | 0,281 |
| Styropian | 12 | 0,042 | 2,857 |  |
| Razem | 53 |  | 3,389 |  |

Opis techniczny:

I.  DANE OGÓLNE:

Budynek mieszkalny 3 kondygnacyjny z poddaszem użytkowym, w zabudowie zwartej, w kształcie litery L podpiwniczony przy ul. Św. Ducha 26 w Inowrocławiu.

Projekt przewiduje zastosowanie systemu dociepleń ścian zewnętrznych od strony podwórza i ściany szczytowej metodą BSO (Bezspoinowy System Dociepleń).

Klasyfikacja ogniowa zastosowanego systemu dociepleń : system winien posiadać atest nie rozprzestrzeniania ognia.

Zastosowany system winien posiadać aktualną aprobatę techniczną ITB.

II. OPIS DOCIEPLENIA ŚCIAN ZEWNĘTRZNYCH:

Ściany zewnętrzne od strony podwórza i ścianę szczytową  budynku należy docieplić płytą styropianową grub. 12 cm

Uwaga: Należy docieplić od czoła parapety okienne płytą styropianową 12 cm.

Roboty przygotowawcze:

Przed przystąpieniem do prac docieplających należy wykonać:

- demontaż  rynien, rur spustowych, opierzeń przyściennych

- bezwzględne skucie wszystkich tynków ze ścian od strony podwórza wraz z otynkowaniem całych ścian tynkiem w/c kat. III

- skucie luźnych tynków i uzupełnienie ubytków w tynkach ściany szczytowej,

- oczyszczenie metodą mechaniczną powierzchni ścian przeznaczonych do docieplenia,

Charakterystyka i dane szczegółowe materiałów zastosowanego systemu:

Powłoka termoizolacyjna:

    - Płyta styropianowa PS-E  FS 15 odgazowana z pianki twardego styropianu klasy B1 (DIN 4102) trudnopalna samogasnąca o krawędziach frezowanych  grubości 12 cm.

Mocowanie (klejenie i kołkowanie):

    - Spoiwo mineralne (zużycie 3,5 kg/m2)

    - Kołki rozprężne Ø 10 dł. 180 mm (6 szt./m2)

Zbrojenie cienkowarstwowe (warstwa bazowa):

    - Spoiwo mineralne (zużycie 3kg/m2).

    - Siatka wzmacniająca z włókien szklanych Standard Plus

Tynk mineralny:

    - Tynk mineralny o fakturze gładkiej  (zużycie 2,4 kg/m2)

Malowanie farbą silikonową:

    - Farba silikonowa (zużycie przy dwukrotnym malowaniu 0,30  l/m2 lub 0,4 kg/m2)

Technologia robót dociepleniowych:

Projektuje się docieplenie ścian zewnętrznych budynku począwszy od poziomu terenu. Dolną krawędź płyty styropianowej należy zabezpieczyć przed uszkodzeniem za pomocą profilu cokołowego (listwa startowa). Profile te stanowią podparcie montażowe pierwszej warstwy płyt. Listwy cokołowe montuje się do ściany za pomocą kołków rozporowych w ilości co najmniej 3 szt. na 1 mb listwy.

Mocowanie płyt izolacji termicznej:

Projektowaną warstwę izolacji termicznej stanowią płyty styropianowe o gęstości objętościowej powyżej 15 kg/m3 gr. 12  cm o krawędziach frezowanych.

Elementem mocującym płyty izolacyjne jest zaprawa (spoiwo) klejowa wspomagana kołkami systemowymi. Zaprawę klejową nakładać metodą „ramki”. Kołki mocować w ilości 6 szt./m2.

Płyty styropianowe należy przyklejać przy pogodzie bezdeszczowej, gdy temperatura powietrza nie jest niższa niż 50C.

Wykonanie warstwy zbrojonej:

Po przyklejeniu na całej powierzchni ścian płyt styropianowych należy wykonać warstwę zbrojoną z zaprawy klejowej i wtopionej w nią siatki z włókna szklanego.

Bezwzględnie należy stosować zasadę łączenia poszczególnych fragmentów siatki na zakład o szerokości ok. 10 cm w połączeniach pionowych i poziomych.

Siatka, jako zbrojenie rozciągane, powinna znajdować się w warstwie zaprawy klejowej nie głębiej niż w połowie jej grubości. Prawidłowo wykonana warstwa winna mieć grubość ok. 3,0 mm .

Partie budynku szczególnie narażone na uszkodzenia mechaniczne, a więc ściany parteru do wysokości 2,0 m powyżej terenu  powinny być wzmocnione dodatkowa warstwą siatki.

Należy zamocować listwy narożne na narożnikach budynku na całej wysokości oraz w ościeżach okiennych i drzwiowych.

Wykonanie warstwy zbrojonej na styropianie można rozpocząć nie wcześniej niż po 3 dniach od przyklejenia styropianu, przy bezdeszczowej pogodzie i temperaturze powietrza nie niższej niż 50C i nie wyższej niż 250C.

Wykonanie tynku mineralnego:

Ostatnim elementem systemu docieplenia jest wykonanie wyprawy tynkarskiej ze szlachetnych tynków cienkowarstwowych, mineralnych – faktura tynku gładka.

Podczas wykonywania i wysychania tynku temperatura powietrza powinna wynosić min. 50C’ a max . 250C. Nie należy wykonywać tynków w czasie opadów deszczu i silnych wiatrów.

Roboty malarskie:

Po wykonaniu wszystkich etapów systemu docieplenia należy przystąpić do wykonania  zaprojektowanej kolorystyki za pomocą farb elewacyjnych na bazie żywic silikonowych. Nakładanie farby wykonać należy w dwóch powłokach – gruntującej i nawierzchniowej, za pomocą szczotki lub wałka.

Prace malarskie należy wykonywać przy pogodzie bezdeszczowej, gdy temperatura powietrza nie jest niższa niż 50C.

Uwaga : Kolorystykę zaprojektowano wg karty barw systemu ATLAS (w nawiązaniu do istniejącego koloru na ścianach frontowych).

Zaleca się pomalowanie cokołu całego budynku (od podwórza i od strony frontowej) w kolorze zaprojektowanym w niniejszej dokumentacji. (istniejące malowanie cokołu jest bardzo zabrudzone)

Stosując inny system dociepleń należy zwrócić szczególną uwagę na dobranie kolorów zgodnych z projektem kolorystyki .

NIE DOPUSZCZA SIĘ ZMIANY KOLORÓW ZAPROJEKTOWANEJ KOLORYSTYKI !!!

Prace zakończeniowe:

Po zakończeniu czynności dociepleniowych ścian oraz malowaniu elewacji należy:

- zamontować rynny , rury spustowe, opierzenia z blachy ocynkowanej

- parapety okienne opierzyć blachą ocynkowaną.

Opracował: